# MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Ponte sobre o rio Saudades

MUNICÍPIO: Galvão  - SC

EXTENSÃO TOTAL:    25,00 m.

LARGURA TOTAL  :  5,40 m

TONELAGEM: TB-40

- LOCALIZAÇÃO

Centro do município de Galvão.

- INFRA-ESTRUTURA

2.1- Infraestrutura

Será composta de sapatas isoladas executadas em concreto armado com fck de 25 Mpa para sustentação dos pilares do apoio central.

Será executado vigas para contraventamento nos pilares que do apoio central.

As sapatas de apoio do muro de contenção serão em concreto armado conforme mostra o projeto executivo.

As sapatas serão chumbadas através de oito parafusos por sapatas de aço roscável e porcas, de 1” 3/4, conforme mostra projeto executivo.

2.2- Mesoestrutura

É composta pelas cabeceiras e apoio central de pedras basálticas argamassadas com cimento e areia nos traços 1:4. Após a execução das cabeceiras e apoio central será executado vigas ( travesseiros ) em concreto armado executado in-loco com fck de 25 Mpa para sustentação das vigas pré-moldadas da supraestrtutura.

As placas serão apoiadas nessas vigas de sustentação.

2.2- Superestrutura

É composta de 3 vãos. Será utilizada superestrutura pré-moldada de concreto, na mesa de rodagem simplesmente apoiadas nas vigas (longarinas) através de encaixes, distribuídas em cada trecho nas estremidades cujo vão livre máximo é de 7,80 m.

Após esta será colocado vigas em concreto armado pré-fabricado no sentido transversal para a sustentação das placas pré-fabricadas.

Estas placas serão de 15x100x200 cm, e será as placas para a pista de rodagem.

2.3- Guarda Corpo

Será executado um guarda corpo em concreto pré-moldado, acompanhado a mesa de rodagem, nas extremidades da ponte

2.4- Cálculo de Volume dos Aterros

Será aterrado o local de chegada das cabeceiras, com cascalho e aterro pego nas proximidades do município de Galvão.

O cálculo para de volume dos mesmos está descrita abaixo, assim como no projeto.

Aterro 1 ( margem direita do rio, cfme projeto )

Área = 19,64 m²

Largura Média =  5,24 m²

Volume = 19,64x5,24

### Volume1 = 102,92 m²

Aterro 2 ( margem esquerda do rio, cfme projeto )

Área = 24,66  m²

Largura Média =  5,24 m²

Volume = 24,66x5,24

### Volume2 = 129,22 m²

MURO DE CONTENÇÃO :

#### MEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULOS

## OBJETIVOS

O presente projeto tem o objetivo de submeter-se a análise técnica de dimensões e materiais recomendados para a implantação do muro de contenção e de apoio que irá compreender as cabeceiras da ponte. Estes projetos são representados pelos desenhos anexos, que mostram as dimensões dos muros.

### METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DOS EMPUXOS E DIMENSÕES DOS MUROS:

Parâmetros do Projeto :

  - – Demanda de vazão de aguardente de cana a ser atendida:

- Vazão : 40.000 lts/ano

- Vazão : 40.000 lts/360dias

- Vazão :  111,11 lts/dia

  - – Consumo per capta de água:

q = 5 lts/lt de produção de aguardente

  - – Coeficientes de variação :

Diária: K1 = 1,20

Horária : K2 = 1,50

  - – Vazão de distribuição :

Q = P x q x K1 x K2 / 3600*h

Q = P x q x K1 x K2 / 3600*24s

Q = 111,11x5x1,20x1,50 / 86400

Q = 0,012 l/s

  - – Extensão do trecho 01 :

L = 748,82 m

  - – Taxa de distribuição :

qd = Q/L

qd = 0,012 / 748,82

qd = 0,0000016 l/sxm

  - – Cálculo das perdas de carga em toda a extensão da rede :

Para o cálculo das perdas de cargas, foram utilizadas a fórmula de Hanzen Willians.

J=10,65 . _____Q_____

C1,85  . D4,87

Sendo:

Q = Vazão de água em m/s

D  = Diâmetro da tubulação, em m.

J = Perda de carga Unitária, em mca

C = Coeficiente que depende da natureza das paredes do tubo, sendo 125 para Aço galvanizado e 150 para PVC.

  - Diâmetro adotado : 32 mm

1.10 Pressão medida no ponto : 30 m. c. a ( suficiente )

1.9 Potência da bomba a ser utilizada : 1,5 hp

Xanxerê SC, fevereiro de 2005

Eng Eron Luiz Cabral Januário – CREA 49876-2